## Slide 1: Методика тестирования аппаратной части ПК

## Slide 2
Процесс тестирования можно разделить на отдельные части, называемые элементарными проверками. Элементарная проверка состоит в подаче на объект тестового воздействия и в измерении (оценке) ответа объекта на это воздействие.
Алгоритм тестирования определяется как совокупность и последовательность элементарных проверок вместе с определенными правилами анализа результатов последних с целью отыскания места в объекте, параметры которого не отвечают заданным значениям.

## Slide 3
Обычно тестирование начинается по сигналу ошибки, выработанному схемами контроля ПК.
Диагностическое программное обеспечение чрезвычайно необходимо в том случае, если система начинает сбоить или если осуществляется модернизация системы, добавляя новые устройства.
Диагностические программы можно разделить на три уровня:
Тестовые средства ПК (тест POST)
Системные средства (средства ОС)
Дополнительные (сторонние) программы

## Slide 4
POST - последовательность коротких подпрограмм, хранящихся в ROM BIOS на системной плате. Они предназначены для проверки основных компонентов системы сразу после ее включения, что, собственно, и является причиной задержки перед загрузкой операционной системы.
При каждом включении компьютера автоматически выполняется проверка его основных компонентов:
процессора,
микросхемы ROM,
вспомогательных элементов системной платы,
оперативной памяти и основных периферийных устройств.
Эти тесты выполняются быстро и не очень тщательно при обнаружении неисправного компонента выдается предупреждение или сообщение об ошибке (неисправности). Такие неисправности иногда называют фатальными ошибками (fatal error)

## Slide 5
Дополнительные программы можно разделить на :
Информационные программы: которые тестируют компьютер или отдельные компоненты, и выдают подробную информацию о его состоянии, функциональности, и возможных программных и физических неполадках.
Тестовые программы: Которые работают по принципу максимальной загрузки различными операциями, эмулирующими работу пользователя за компьютером, и замеряют общую производительность системы или производительность отдельных компонентов на основе сравнения, с уже имеющейся базой данных.

## Slide 6: задание
Конспект
Лаб.раб №3